## Slide 1
Porter à connaissance - dossier 2023-75
Demande d'augmentation ponctuelle du débit d'exploitation du forage des Seigelards, commune de ST-CIERS-SUR-BONNIEURE (16)
Objet de la demande :
Transmis au président de la Commission locale de l’eau au titre du code de l’environnement R181-22 par la Préfecture de la Charente le 30/05/2023 – réponse demandée pour le 15/07/2023
Pétitionnaire : SIAEP KARST DE LA CHARENTE (16) Bureau d’études : Hydraulique Environnement – Centre Atlantique
Dossier loi sur l’eau de porter à connaissance, demandant une modification relative à l’autorisation de prélèvement de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 26 juin 2017, pour l’exploitation de captages d’eau potable.
Contexte :
Les débits actuellement autorisés par l'arrêté préfectoral du 26/06/2017 sont :
- Débit horaire : 60m3/h sur 20h
- Débit exceptionnel sur 2 mois : 250 m3/h sur 20h
- Volume annuel : 670 000m3
La modification demandée du régime d'exploitation du forage à 400 m3/h répond au projet du SIAEP du Karst Charente d'alimenter en secours le Syndicat Nord Est Charente et Grand Angoulême. Cette demande s’inscrit dans un projet global comprenant la réhabilitation du forage concerné, la réalisation d’une usine de traitement et de réseaux d’interconnexion.
Le dossier a fait l’objet d’un avis d’hydrogéologue agréé
L’ARS est également consultée.
Notes: Politique de restauration et d’entretien du fleuve Charente réalisée par le Département de la Charente.
La Charente est classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, de l’aval jusqu’à Châteauneuf-sur-Charente. A ce titre les ouvrages hydrauliques situés sur cette zone classée doivent assurer la continuité écologique qui correspond au libre passages des sédiments et des poissons à la montaison et la dévalaison.
Avec les aménagements de Vibrac réalisés en 2022 le Département de la Charente a répondu à ses obligations réglementaires. Pourtant, et au-delà de ses obligations, le Département a décidé de poursuivre cette politique en aménageant pour la continuité écologique les 3 sites en amont de Châteauneuf : Malvy, Saint-Simeux et Sireuil.

## Slide 2
Contenu :
Le dossier comprend une description et un résumé du projet, une étude d’incidences, son annexe et un résumé non technique.
Bassin versant de la Tardoire; Aquifère concerné : Calcaire Callovo Oxfordien, appelé karst de la Rochefoucauld (situé au-dessus de l’aquifère captif de l’infra-Toarcien).
Les prélèvements de volumes d’eau sont réalisés en nappe libre mais cette nappe comporte quelques secteurs en captif.
Le projet vise à sécuriser la fourniture en eau potable à partir du forage des Seigelards en autorisant un débit de secours maximal de 400 m3/h (fréquence à préciser) au lieu de 250 m3/h limité à 20h/j et deux mois par an.
Le dossier a fait l’objet d’un avis d’hydrogéologue agréé, qui a émis un certain nombre de recommandations sur la majoration du risque d’exploitation des forages dans ces conditions, ces éléments seront à prendre en compte par l’autorité préfectorale et à intégrer dans le projet d’arrêté (annexe 4 pages 36 à 56)) : fréquence de surveillance des équipements plus élevée, critères de suivi du débit et modalités de fonctionnements, maintien du caractère exceptionnel de prélèvement à débit maximal et sur une durée limitée.
Par ailleurs, le niveau de la tête du forage F2 sera remontée par rapport à la cote NGF, de manière à éviter toute infiltration directe en cas d’inondation.
Le SAGE Charente est simplement cité par son arrêté et ses orientations page 49.
Porter à connaissance- dossier 2023-75
Notes: Politique de restauration et d’entretien du fleuve Charente réalisée par le Département de la Charente.
La Charente est classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, de l’aval jusqu’à Châteauneuf-sur-Charente. A ce titre les ouvrages hydrauliques situés sur cette zone classée doivent assurer la continuité écologique qui correspond au libre passages des sédiments et des poissons à la montaison et la dévalaison.
Avec les aménagements de Vibrac réalisés en 2022 le Département de la Charente a répondu à ses obligations réglementaires. Pourtant, et au-delà de ses obligations, le Département a décidé de poursuivre cette politique en aménageant pour la continuité écologique les 3 sites en amont de Châteauneuf : Malvy, Saint-Simeux et Sireuil.

## Slide 3
Carte de situation du captage et des périmètres de protection
Porter à connaissance- dossier 2023-75
Notes: Politique de restauration et d’entretien du fleuve Charente réalisée par le Département de la Charente.
La Charente est classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, de l’aval jusqu’à Châteauneuf-sur-Charente. A ce titre les ouvrages hydrauliques situés sur cette zone classée doivent assurer la continuité écologique qui correspond au libre passages des sédiments et des poissons à la montaison et la dévalaison.
Avec les aménagements de Vibrac réalisés en 2022 le Département de la Charente a répondu à ses obligations réglementaires. Pourtant, et au-delà de ses obligations, le Département a décidé de poursuivre cette politique en aménageant pour la continuité écologique les 3 sites en amont de Châteauneuf : Malvy, Saint-Simeux et Sireuil.

## Slide 4
Analyse au SAGE Charente
  Page 49, la référence au SAGE Charente est réalisée simplement en citant son arrêté et ses orientations (la liste inscrite n’est pas les enjeux mais les orientations). La mention que les orientations du S.A.G.E. sont opposables aux Tiers est à retirer car fausse.
  L’analyse au SAGE Charente mérite une présentation à la hauteur de celle réalisée considérant le SDAGE ou bien de renvoyer vers l’argumentation réalisée pour celui-ci s’il est commun.
  Elle doit être complétée avec les enjeux et par une analyse au regard du règlement.
  La compatibilité aux enjeux du SAGE Charente amène à formuler les remarques et recommandations suivantes.
  Règlement
  Règle 1 – Protéger les zones humides : dossier à compléter. Périmètre de protection situé sur le zonage de la règle 1 et plus particulièrement pour le périmètre de protection rapproché n°2, le long de la Bonnieure. Cet enjeu stratégique est à rappeler au chapitre 4.2 S.A.G.E. CHARENTE et au chapitre d’analyse des incidences 1.11.3 DETERMINATION DES ZONES HUMIDES, en citant la carte de prélocalisation de la règle 1.
  Règles 2 et 3 : non concernées;
Règle 4 – Protéger les ressources souterraines stratégiques pour l’eau potable : dossier à compléter. Secteur situé sur le zonage de la règle 4 pour la nappe de l’Infra Toarcien. Cet enjeu stratégique est à rappeler au chapitre 4.2 S.A.G.E. CHARENTE
L’absence d’impact du projet sur la masse d’eau stratégique (car pas de prélèvement en captif) serait à spécifier aux chapitres d’analyse des incidences : 2.2.3 INCIDENCE QUALITATIVE SUR LA RESSOURCE EN EAU et 4.2 S.A.G.E. CHARENTE
Lien vers la synthèse cartographique du règlement :
https://carmen.carmencarto.fr/239/SAGECharente.map#
Porter à connaissance- dossier 2023-75
Notes: Remarques EPTB :
Une attention particulière sera a apporter au devenir des eaux de pompage de la phase de chantier et des eaux des essais de pompage, ainsi que de la destination des matériaux extraits lors des forages.

## Slide 5
Analyse au SAGE Charente – Localisation du zonage Règle 1
Porter à connaissance- dossier 2023-75
Notes: Remarques EPTB :
Une attention particulière sera a apporter au devenir des eaux de pompage de la phase de chantier et des eaux des essais de pompage, ainsi que de la destination des matériaux extraits lors des forages.

## Slide 6
Orientation E : Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage
Objectif 15 : Maîtriser les demandes en eau
    Disposition E58 : Prioriser l’usage de la ressource pour l’eau potable
    dossier à compléter. Le projet concerne l’augmentation des besoins en eau potable. Cependant le caractère ponctuel doit être mis en avant. L’adéquation de la ressource avec cette augmentation ponctuelle et les autres usages doit être précisée.
  Disposition E60 : Mettre en oeuvre des schémas directeurs d’alimentation en eau potable
    dossier à compléter. Le projet ne précise pas l’existence ou non d’un schéma directeur en eau potable sur ce territoire et sur les territoires secourus. Il n’est pas mentionné l’existence d’actions visant la sécurisation des réseaux d’adduction, la limitation des pertes et des surconsommations.
  Disposition E61 : Intégrer les capacités de la ressource en eau potable en amont des projets d’urbanisme
    dossier à compléter. Le projet ne précise pas si cette exploitation en secours s’inscrit dans les projets d’urbanisme des collectivités concernées ni dans le schéma directeur d’eau potable.
F : Gestion et prévention des intrants et rejets polluants
Projet compatible avec les enjeux et objectifs du SAGE Charente
  Programme de suivi et de maintenance régulière des installations prévues.
Objectif 17 : Organiser et accompagner les actions de restauration de la qualité de l’eau
    Disposition F70 : Favoriser la constitution d’un plan d’alerte aux pollutions accidentelles à l’échelle du bassin de la Charente
  Disposition à citer. Projet compatible avec les enjeux et objectifs du SAGE Charente
  Un plan d’alerte local sera constitué et pourra contribuer à cette disposition à titre de retour d’expériences voire d’intégration dans le plan d’alerte prévu par le SAGE.
Porter à connaissance- dossier 2023-75

## Slide 7
Autres dispositions en lien avec le projet devant être citées et à considérer :
Orientation E : Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage
Objectif 14 : Préciser les modalités de gestion et de prévention des étiages
  Disposition E51 : Compléter les connaissances sur les relations nappes/ rivières
  Projet compatible avec les enjeux et objectifs du SAGE Charente.
  Le projet ne se situe pas sur les secteurs prioritaires définis par la disposition. Notons que page 42 du document d’incidences il est mis en avant que « la Tardoire participe à l’alimentation de la nappe captée par le forage ».
  Disposition E56 : Proposer des modalités de gestion des eaux souterraines
  Projet compatible avec les enjeux et objectifs du SAGE Charente.
  Le projet ne concerne pas un prélèvement en nappe captive.
  Disposition E57 : Programmer la mise en conformité ou le rebouchage des forages non conformes
  Projet compatible avec les enjeux et objectifs du SAGE Charente.
  Le projet ne concerne pas un prélèvement en nappe captive.
Porter à connaissance- dossier 2023-75